Инструкция по установке разъемов для RG6/59 ALM; UNIV

| рис. 1 рис. 2 | Для правильной подготовки кабеля рекомендуется использовать инструмент Rotary Cable Stripper, предлагаемый компанией Corning Cabelcon. Внимательно прочтите инструкцию, которой снабжен инструмент (рис. 1). 1. Присоединительные размеры подготовленного кабеля (рис. 2) должны быть: A=6.5 мм, B=6.5 мм Если длина выступающей части внутреннего проводника слишком велика, обрежьте его до 6.5 мм. 2. Не обрезайте оплетку и центральный проводник. |
| --- | --- |
|  | 3. Загните выступающую оплетку назад по оболочке (рис. 2). Для кабелей типа Quad Shield, Tri Shield, Super Shield: удалите наружную оплетку и фольгу; внутреннюю оплетку загните назад; не отделяйте внутреннюю фольгу от диэлектрика. Убедитесь, что фольга не повреждена и не смята. |
| рис. 3 | 4. Чтобы подготовить фольгу для монтажа F-соединителя, наденьте переднюю часть разъема на диэлектрик с фольгой и медленно поверните его по ходу наложенного на диэлектрик слоя фольги (рис. 3). |
| рис. 4 рис. 5 | 5. Наденьте соединитель на кабель поверх фольги, контролируя попадание внутренней втулки соединителя между фольгой и оплеткой (рис. 3). 6. Значительно облегчить и ускорить работу позволяют инструмент для монтажа F-соединителей и резиновый инструмент для фиксации кабеля, который надежно захватывает коаксиальный кабель перед участком монтажа (рис. 4). Нажмите и поворачивайте соединитель до тех пор, пока диэлетрик не заполнит внутреннюю втулку (рис. 5). |
| рис. 6 | 7. Соединители опрессовываются при помощи специального инструмента (рис. 6). |
| рис.7 | 8. Для обеспечения надежности функционирования сети при монтаже F-соединителя на ответную часть обеспечьте закручивание гайки соединителя с моментом 4,5 Нм (рис. 7). |